## Slide 1: 第10章 设计中必须注意的几个问题
10.1 标准与规范
10.2 化工过程设计优化
10.3 节能

## Slide 2
10.1 标准与规范
指令性
强制性标准
推荐性标准 /T
规范与标准的分类
发行单位
国际标准 ISO
国家标准 GB
行业标准 HG SH
地方标准 DB
企业标准 QB

## Slide 3
10.1 标准与规范
常用设计规范
建筑设计防火规范
石油化工企业设计防火规范
化工工艺设计施工图内容和深度统一规定
常用安装、施工、试车验收规范
化工设备安装工程施工及验收规范（通用规定）
工业管道工程施工及验收规范
化学工业大、中型装置试车工作规范

## Slide 4
定义
在过程系统性能、特点所给定的约束条件下，找出使过程系统的性能指标(performance index)或称目标函数(object function)达到最小(或最大)的设备参数和工艺变量。
10.2 化工过程设计优化

## Slide 5
10.2 化工过程设计优化
过程优化的基本要素
目标函数
又称性能函数或评价函数，是优化问题的目标。
决策变量和状态变量
  决策变量是过程系统的参数中被选出进行调节以改进系统性能的变量；
  状态变量是决策变量的函数，用以进一步描述过程系统的行为或特性，是过程系统中不能自由变化的参数，服从于代表过程系统性能的那些状态方程。
约束条件
变量的取值范围

## Slide 6
10.2 化工过程设计优化
过程优化的类型
参数优化
在已确定系统流程对其中的操作参数（如温度、压力，组成等）进行优化，满足目标函数（如费用、能耗、产量）达到最优。
结构优化
改进过程系统的设备类型或相互间的联结，优化过程系统。

## Slide 7: 过程优化的数学模型 目标函数： 服从于 等式约束： 不等式约束： 对于化工大系统，目标函数尚需服从流程描述方程组：
X1－决策变量
xD－状态变量
xS－流股变量
10.2 化工过程设计优化

## Slide 8
10.2 化工过程设计优化
过程优化的一般步骤
分析问题，确定优化目标
建立优化数学模型
模型的分解与简化
选择适宜的优化方法
求解优化问题
优化结果分析

## Slide 9
10.3 节能
必要
我国能源消费量已超过世界能源消费总量的10%，煤、石油、天然气等不可再生资源既是化学工业的能源，又是化学工业的原料，节能是一项长期工作。
意义
有利于环境保护，促进生产，降低成本，促进管理的改善和技术进步。
实质
节能并非简单的少用能源，其实质是充分有效地发挥能源的作用。

## Slide 10
工艺节能
采用新型高效的催化剂改变反应条件，获得高产率；
克服反应中流体阻力，合理供热和利用反应热；
选择高效低能耗的分离技术；
改进工艺方法和设备。
10.3 节能

## Slide 11
单元操作节能
精馏过程的节能技术
  预热进料（显热直接利用图9-2 ）
  塔釜液余热利用（显热变潜热利用图9-3 ）
  塔顶蒸汽余热的回收利用
  余热制冷
  余热发电
  产生低压蒸气直接热利用
10.3 节能
10.3 节能

## Slide 12
单元操作节能
精馏过程的节能技术
  减小回流比（能耗减小，但塔板数增多，设备费用增加。）
  增设中间再沸器和中间冷凝器（采用中间再沸器方式把再沸器加热量分配到塔底和塔中间段；采用中间冷凝器方式把冷 凝器热负荷分配到塔顶和塔中间段。）
10.3 节能
10.3 节能

## Slide 13
单元操作节能
精馏过程的节能技术
例：丙烯腈精馏过程
10.3 节能
丙烯腈
乙腈
第
1
塔
第
2
塔
乙腈
水
冷却水
减压槽
蒸汽
冷凝器
0.5%乙腈
水溶液

## Slide 14
单元操作节能
精馏过程的节能技术
多股进料：当两种或多种成分相同但浓度不同的料液进行分离时，采用具有两个进料板的一个复杂塔，两股原料液分别在适当的位置加入塔内进行精馏。
侧线出料：当需要组成不同的两种或多种产品时，可在塔内相应组成的塔板上安装侧线，即用一个复杂塔代替多个常规塔联立方式。
10.3 节能

## Slide 15
单元操作节能
精馏过程的节能技术
热偶精馏：通过气、液互逆流动接触来直接进行物料输送和能量传递的流程结构，即从某一塔内引出一股液相物流直接作为另一塔的塔顶回流，或引出气相物流直接作为另一塔的塔低气相回流，可避免某些塔中冷凝器和再沸器的使用。
10.3 节能

## Slide 16
单元操作节能
精馏过程的节能技术
热偶精馏
10.3 节能
4
1
﹉
2
3
﹉ ﹉
﹉ ﹉
5
﹉ ﹉
6
ABC
AB
BC
ABC
AB
BC
A
B
C
Petlyuk 塔
（完全热偶塔 ）
Petlyuk 塔
（两塔在单塔壳内，隔板分开）

## Slide 17
化工过程系统节能
夹点技术
换热网络设计
合理设计分离序列
控制节能
通过仪表加强计量
生产过程中，控制生产始终处于最优化状态进行
10.3 节能