## Slide 1
第11章 工程经济
11.1 建设项目投资估算
11.2 生产成本估算
11.3 经济评价
12.4 工程项目不确定性分析

## Slide 2
第11章 工程经济
核心
根据各种可供选择的价值与成本的比较，进行过程决策。
任务
研究工程技术和经济的相互关系
目标
寻求工程技术与经济的最佳结合点

## Slide 3
11.1 建设项目投资估算
建设项目投资
建设项目总投资=固定资产投资+流动资金
固定资产投资包括：建设投资、建设期利息、固定资产投资方向税
建设投资：（包括固定资产、无形资产、递延资产及预备费）
  固定资产：使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。如建筑物、机器设备、运输设备、工具、器具等。
  无形资产：长期使用，但没有实物形态的资产。如专利权、商标权、技术转让费、设计费、土地使用费、商誉。
  递延资产：指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用。如开办费。

## Slide 4
11.1 建设项目投资估算
建设项目投资
建设投资（包括固定资产、无形资产、递延资产及预备费）
  固定资产：使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。如建筑物、机器设备、运输设备、工具、器具等。
  无形资产：长期使用，但没有实物形态的资产。如专利权、商标权、技术转让费、设计费、土地使用费、商誉。
  递延资产：指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用。如开办费。

## Slide 5
11.1 建设项目投资估算
建设项目投资
固定资产（包括工程费用和固定资产其它费用，工程费用包括设备购置费、安装工程费、建筑工程费）
  设备购置费：设备原价或进口设备到岸价+设备（国内）运杂费；
  安装工程费：直接工程费、间接费、计划利润、税金；
  建筑工程费：由建筑物工程（厂房、库房、行政及生活设施等）、构筑物工程（设备基础、操作平台、管架、烟囱、地沟、码头、道路、围墙、大门、水池、栈桥）大型土石方、 场地平整、厂区绿化、民用工程的上下水、煤气管道、电器照明、采暖和空调。

## Slide 6
11.1 建设项目投资估算
建设项目投资
流动资金
项目建成投产后为维持正常生产，准备用于支付工资和其他生产费用等方面所必不可少的周转资金。
流动资金=流动资产－流动负债
流动资产=现金+应收帐款+存货
流动负债=应付账款+预付账款
流动资金本年增加额=本年流动资金－上年流动资金

## Slide 7
11.1 建设项目投资估算
建设项目投资
流动资金
流动资产和流动负债各项计算公式：
周转次数=360÷最低周转天数
现金=（年工资和福利费+年其它费用）÷周转次数
应收帐款=年经营成本÷周转次数
存货=外购原材料、燃料费+在产品价值+产成品价值
应付账款＝(年外购原材料、燃料费＋年外购动力费) ÷周转次数

## Slide 8
投资估算种类
数量级估算（项目酝酿初期，又称风险估算）
研究估算（可行性研究）
初步估算（初步设计，据此申请贷款）
定局估算（definitive estimate，施工设计阶段）（又称预算）
详细估算（detailed estimate，详细设计结束后，由承包商编制）（又称决算）
11.1 建设项目投资估算

## Slide 9
估算方法
比例法
因子法（lang因子法、改进因子法）
指数法
  规模指数法
  价格指数法
11.1 建设项目投资估算

## Slide 10
生产成本和费用是以货币形式表现的产品生产经营过程中消耗的物化劳动和活劳动，是反映产品生产经营所需物质资料和劳动力消耗的主要指标。
生产成本和费用是形成产品价格的主要组成部分，是项目财务评价的前提，是预测拟建项目未来生产经营情况和赢利能力的重要依据。
总生产成本=直接生产成本+固定费用+工厂管理费+销售费用
11.2 生产成本估算

## Slide 11
原料费 公用工程费用 辅助材料 操作人工 |  | 实验室费用 操作消耗品 专利使用费 维护检修费
11.2 生产成本估算
直接生产成本
固定费用
折旧费
资金利息
保险费
工厂管理费
全厂性费用
研究和开发费用
销售费用

## Slide 12
11.3 经济评价
建设项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价。
财务评价：按照国家现行财税制度和价格体系的条件下，计算项目范围内的效益和费用，分析项目的盈利能力、清偿能力。
国民经济评价：从国家整体的角度分析计算项目对国民经济的净贡献，考察项目的经济合理性。
评价方法：动态法和静态法。

## Slide 13
11.3 经济评价
静态评价方法
投资收益率（ROI）：
  定义：年平均利润总数与项目投资之比；
  应用：应将ROI的计算值与基准投资收益率相比较，只有ROI高于基准值项目才可取；
  优点：简单、易于理解；
  缺点：忽略了现金流通方式，比较粗略。

## Slide 14
11.3 经济评价
静态评价方法
投资收益率（ROI）：基准投资收益率
风险程度 | 项目类型 | 最低允许收益率%
高度风险 | 工业化试验装置 | 20~100
相当风险 | 对企业而言是新装置 | 10~20
一般风险 | 大规模改造 | 5~10
较少风险 | 扩建、改造 | 1~5
极少风险 | 成熟的降低成本措施 | 0~1
西方国家最低允许收益率的典型数值

## Slide 15
11.3 经济评价
静态评价方法
还本期（payback period or payout time）
全部投资靠该项目收益加以回收所需要的时间。
  优点：简单明了、直观；
  缺点：未考虑项目寿命长短和还本期后收益可能发生变化的情况。（需结合其他评价指标，以免导致错误的结论）

## Slide 16
11.3 经济评价
静态评价方法
累计现金价值
0
0
A
B
时间
累计现金流量
P

## Slide 17
11.3 经济评价
静态评价方法
增量评价法
将投资方案按投资额大小从小到大顺序排列，求出各方 案的投资收益率，再计算增量投资收益，并逐一比较。
例：要给一个工业炉设置保温层，采用不同的保温层厚度有如下的数据
设年固定费用为固定投资的10%，热量价值为1.5元/105kJ，工业炉每年操作8000小时，企业要求的最低允许收益率为14%，试问应采用哪种保温层。
保温层厚 mm | 节约热量 kJ/h | 保温层费用（元）
25 | 300,000 | 9,000
50 | 355,000 | 12,000
75 | 390,000 | 13,500
100 | 405,000 | 14,300

## Slide 18
解：
步骤1：求出各种保温层下的热量节约值，并求出投资收益率。
序号 | 保温层厚度 | 节约热量，元 | 年净收益，元 | ROI（%）
1 | 25 | 36,000 | 36,000-9000=27,000 | 30
2 | 50 | 42,600 | 42,600-12,000=30,600 | 25.5
3 | 75 | 47,000 | 47,000-13,500=33,500 | 24.8
4 | 100 | 48,600 | 48,600-14,300=34,300 | 24.0
以上4个方案的ROI都大于14%，因此都为可行方案。
11.3 经济评价

## Slide 19
解：
步骤2：以投资费用最低方案1为基准，比较各方案的增量投资收益率
11.3 经济评价
方案2 和方案1比较 | 
方案3 和方案1比较 | 
方案4 和方案3比较 | 
方案4 和方案1比较 | 

## Slide 20
动态评价法
定义：将不同时间发生的现金流通，按照同一时间进行换算，在相同的基础上进行比较和评价。
令 P =本金 i = 利率
S =期末本金和利息 n = 计息周期数
        单利 S =P×(1+n×i)
        复利 S =P×(1+i )n
P 称为将来付款额S的现值，将S折合成现值P的系数1/(1+i )n 称为折现因子。
11.3 经济评价

## Slide 21
动态评价法
设m为每年计息周期数，i为名义年利率，则本金经过t年后的将来付款额S为：
对于连续复利，m趋于无穷大
此时
故 S = P·eit 或 P = S·e-it
e-it为连续复利时的折现因子I
11.3 经济评价

## Slide 22
动态评价法
对于某工程在一部分时间内，有些现金流通的速度是均匀的，可按下式计算出均匀现金流通的现值。设现金流通速度为R，在时间增量dt期间内的流通将为Rdt，而流通的现值为Re-itdt。对此式积分得：
式中P是在t年时间内，以每年R元的均匀速度发生的总现金流通现值。基准点后t1年均匀现金流通的现值：
t1: 与基准点相距的时间; t: 现金均匀流通的时间
11.3 经济评价

## Slide 23
动态评价法
净现值法(Net present value/Net present worth) (NPV)
将现金流通的每个分量根据其发生的时刻计算其折现因子和现值，并将项目寿命期内每个分量的现值加和，得到该项目的净现值NPV，若NPV>0表示有盈利，若NPV<0该方案不可取。
  特点：NPV法考虑了金钱的时间价值，若采取的折现率是正确的，则所得利润也是正确的。
  缺点：未考虑投资额
净现值比（NPVR）
净现值除以投资现值的比值
11.3 经济评价

## Slide 24
动态评价法
净现值法
例：某项目建设周期为1年，寿命为20年，折现率为0.12。现有A、B两个方案，其年投资收益和流动资金如下表，试用NPV和NPVR比较优劣。
11.3 经济评价
 | 方案A | 方案B
投资 | 100,000 | 160,000
每年收益 | 30,000 | 45,000
流动资金 | 10,000 | 15,000

## Slide 25
动态评价法
净现值法
例：某项目建设周期为1年，寿命为20年，折现率为0.12。现有A、B两个方案，其年投资收益和流动资金如下表，试用NPV和NPVR比较优劣。
11.3 经济评价
 | 方案A | 方案B
投资 | 100,000 | 160,000
每年收益 | 30,000 | 45,000
流动资金 | 10,000 | 15,000

## Slide 26
动态评价法
折现现金流通收益率（内部收益率）DCFRR
定义：使该工程项目的净现值NPV为零时的折现率。即贷款利率为DCFRR时，该项目在整个寿命期内的收益刚够偿还本息，因此DCFRR表示该工程项目的借贷资金所能负担的最高利率。
动态还本期
定义：以投资开始的年份为基准，将各现金流通乘以折现因子得到折现现金流通量，然后按还本期的定义计算得到的值就为动态还本期。
11.3 经济评价

## Slide 27
动态评价法
动态还本期
例：某石油化工厂拟建一个年产5万吨的乙苯装置，装置的固定资本为3,000万元，建设期为2年。建设开始时支出1500万元，第二年初支出1500万元，于投产时投入流动资金500万元，一投产就满负荷运转并达到各种经济指标。每吨产品销售成本为2000元，销售价为2600元，增值税每吨产品135元，所得税率为33%，折现率为15%，折旧率为10%，装置寿命为15年。试按以下评价准则计算其投资效益指标。
（1）ROI （2）静态还本期 （3）累计现金位值 （4）NPV
(5) NPVR (6)动态还本期 （7）DCFRR
11.3 经济评价

## Slide 28
动态评价法
动态还本期
解：步骤1 计算投产后的净利和现金流通量
11.3 经济评价
序号 | 项目 | 计算 | 数值（万元）
1 | 销售收入 | 2600×50000 | 13000(13000)
2 | 销售成本 | 2000 ×50000 | 10000(9700)
3 | 经营收入 | (1)-(2) | 3000(3300)
4 | 折旧 | 30,000,000÷10 | 300(0)
5 | 增值税 | 135 × 50000 | 675(675)
6 | 销售利润 | (3)-(5) | 2325(2625)
7 | 所得税 | (6) ×0.33 | 767(866)
8 | 净利 | (6)-(7) | 1558(1759)
9 | 净利+折旧 | (8)+(4) | 1858(1759)
10 | 净利+税金 | (8)+(7) | 2325(2625)
注：括号内为10年后折旧完毕后的数字

## Slide 29
动态评价法
动态还本期
解：步骤2 列出各年度的现金流通，折现率为15%时的折现现金流通量及各自的累计量。
11.3 经济评价

## Slide 30
11.3 经济评价
年度 | 现金流通 | 折现因子 | 折现现金流通 | 累计现金流通 | 累计折现现金流通
-2 | -1500 | 1.350 | -2025 | -1500 | -2025
-1 | -1500 | 1.162 | -1743 | -3000 | -3768
0 | -500 | 1 | -500 | -3500 | -4268
0~1 | 1558 | 0.9286 | 1447 | -1942 | -2821
1~2 | 1558 | 0.7993 | 1245 | -384 | -1576
2~3 | 1558 | 0.6879 | 1072 | 1174 | -504
3~4 | 1558 | 0.5921 | 922 | 2732 | 418
4~5 | 1558 | 0.5096 | 794 | 4290 | 1212
5~6 | 1558 | 0.4386 | 683 | 5848 | 1895
6~7 | 1558 | 0.3775 | 588 | 7406 | 2483
7~8 | 1558 | 0.3250 | 506 | 8964 | 2989
8~9 | 1558 | 0.2797 | 436 | 10522 | 3425
9~10 | 1558 | 0.2407 | 375 | 12080 | 3800
10~11 | 1759 | 0.2072 | 323 | 13839 | 4123
11~12 | 1759 | 0.1783 | 278 | 15598 | 4401
12~13 | 1759 | 0.1535 | 239 | 17357 | 4640
13~14 | 1759 | 0.1321 | 206 | 19116 | 4846
14~15 | 1759 | 0.1137 | 177 | 20875 | 5023
15 | 500 | 0.1054 | 53 | 21375 | 5076

## Slide 31
动态评价法
动态还本期
解：步骤3 求解各种指标
ROI
总投资=固定资本+流动资本+建设期利息（按15%计）
=3000+500+1500 × 0.15×2+1500 ×0.15=4175万元
投资利润率=1558/4175=37.3%
投资折旧率=1858/4175=44.5%
投资利税率=3000/4175=71.8%
静态还本期
为投资利润折旧率的倒数 1/0.445=2.25年
若从投资日开始算起，则还本期为 2+2.25=4.25年
累计现金位值 ：21375万元
11.3 经济评价

## Slide 32
动态评价法
动态还本期
解：步骤3 求解各种指标
NPV
列表的NPV为5076万元，但该表的基准时间为投产时间，应改成投资时间，因此将5076除以折现因子。
5076/1.350=3760万元
NPVR
5976/4268=1.19
动态还本期
从表中看出，投产后三年累计折现现金-504，投产四年为418，故动态还本期从投产后算起约3.6年，从投资算起为5.6年。
11.3 经济评价

## Slide 33
动态评价法
动态还本期
解：步骤3 求解各种指标
DCFRR
DCFRR不能直接计算，需要试差。设折现率为29%，得累计折现现金流通量为155万元
设折现率=29.5%，得累计折现现金流通量为31万元。
设折现率=30%， 得累计折现现金流通量为-90万元。
估计DCFRR在29.5%和30%之间，不作更精确的计算。
11.3 经济评价

## Slide 34
财务评价的基本报表
现金流量表：反映项目计算期内各年的现金收支，用于计算各项动态和静态评价指标。
损益表：损益表反映项目计算期内各年的利润额、所得税及税后利润的分配情况，用于计算投资利润率。
资金来源与运用表
资产负债表
财务外汇平衡表
11.3 经济评价

## Slide 35
盈亏平衡分析
定义：
盈亏平衡分析是在完全竞争或垄断竞争的市场条件下，研究工程项目特别是工业项目产品生产成本、产销量与盈利的平衡关系的方法。
对于一个工程项目而言，随着产销量的变化，盈利与亏损之间一般至少有一个转折点，我们称这种转折点为盈亏平衡点。
盈亏平衡分析分为线性平衡分析和非线性平衡分析。
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 36
盈亏平衡分析
方法：
建立成本与产量、销售收入与产量之间的函数关系，通过对这两个函数及其图形的分析，找出盈亏平衡点。
盈亏平衡点取决于三个因素：固定成本、可变成本和单位产品价格。
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 37
盈亏平衡分析
方法：
线性平衡分析的基本公式如下：
  年销售收入方程：R=PQ
  年总成本费用方程：C=F+VQ
  年利润方程：E=R-C=(P-V)Q-F
盈亏平衡点处，利润为零，即
R=C PQ=F+VQ
盈亏平衡点产量
Q*=F/(P-V)
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 38
盈亏平衡分析
方法：
以上分析如下图所示：
11.4 工程项目不确定性分析
线性盈亏平衡分析图

## Slide 39
盈亏平衡分析
例：某企业生产某种产品，每件产品的售价为50元，单位可变成本为28元，年固定成本为66000元，求企业的最低产量，企业产品产量为5000件时的利润，企业年利润达到60000元时的产量。
解：步骤1 求盈亏平衡点的产量Q*
由公式(5.32)得，
Q*=F/P-V==2357(件)
所以，该工厂的最低产量为2357件。
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 40
盈亏平衡分析
例：某企业生产某种产品，每件产品的售价为50元，单位可变成本为28元，年固定成本为66000元，求企业的最低产量，企业产品产量为5000件时的利润，企业年利润达到60000元时的产量。
解：步骤2 若产品产量为5000件，年获利润为
E=(P-V)Q-F=(50-28)×5000-66 000=44000(元)
即当产量达到5000件时，每年可获利44000元。
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 41
盈亏平衡分析
例：某企业生产某种产品，每件产品的售价为50元，单位可变成本为28元，年固定成本为66000元，求企业的最低产量，企业产品产量为5000件时的利润，企业年利润达到60000元时的产量。
解：步骤3 若预期利润达到60000元时，则产量应为
Q=(E+F)/(P-V)= 5727(件)
即当产量达到5727件时，企业每年可获利60000元。
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 42
敏感性分析
敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感性因素，并确定其影响程度。
项目计算期内可能发生变化的因素有：
  投资额，包括固定资产投资与流动资金占用；
  项目建设期限、投产期限；
  产品产量及销售量；
  产品价格或主要原材料与劳动力价格；
  经营成本，特别是其中的变动成本；
  项目寿命期；
  项目寿命期末的资产残值；
  折现率；
  外币汇率。
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 43
敏感性分析：单因素
定义：每次只变动一个因素，而其他因素保持不变时所进行的敏感性分析。
步骤：
  确定方案敏感性分析的具体经济效果评价指标，一般可采用净现值、净年值、内部收益率、投资回收期等作为分析评价指标，主要针对项目的具体情况进行选择；
  选择影响方案经济效果指标的主要变量因素，并设定这些因素变动范围；
  计算各变量因素在可能的变动范围内发生不同幅度变动所导致的方案经济效果指标的变动结果，建立起一一对应的数量关系，并用图或表的形式表示出来；
  确定敏感因素，对方案的风险情况作出判断。
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 44
敏感性分析：单因素
11.4 工程项目不确定性分析
单因素敏感性分析图

## Slide 45
敏感性分析：多因素
双因素敏感性分析是指设方案的其他因素不变，每次仅考虑两个因素同时变化对经济效益的影响。
双因素敏感性分析是通过进行单因素分析确定两个敏感性大的因素，然后通过双因素敏感性分析考察这两个因素同时变化时对项目经济效益的影响。
11.4 工程项目不确定性分析

## Slide 46
本章思考题
投资估算的内容是什么？如何进行投资估算？
产品的生产成本包括那些？如何进行成本估算
经济评价有那些方法？
什么是投资效果的静态分析和动态分析？

## Slide 47
推荐图书
《化工技术经济》，索取号 F407.737/3020(4)，宋航主编， 北京化学工业出版社，2019