## Slide 1
第12章 设计报告和设计说明书
12.1 毕业设计报告
12.2 设计说明书

## Slide 2
设计工作完成时，设计团队需要准备一份详尽的报告，编制有关设计的细节及设计是如何产生的文件，突出利润率，提出是否应组织实施过程或产品投资的建议。
过程设计报告确定设计中的关键假设，以及它们对过程性能及其预期利润率的潜在影响。对大学本科生完成的设计是特别重要的，在大学里很少会有设备和时间进行实验室工作和中间试验。
第12章 设计报告和设计说明书

## Slide 3
12.1 毕业设计报告
书面报告
封面：设计项目的名称。
扉页：列出各位作者及他们的从属关系和发表日期。标题应简短，但能清楚说明问题。
目录表：应列出报告中的所有章节，包括各章节开始的页码。因此，报告中每一页必须编码。这适用于可能已由文字处理软件提供页码的文本页，和可能必需手工编码的表格、图和附录。注意未编码的页读者会很难找，他们可能会抱怨必需花费很多时间翻阅报告寻找遗漏或未编码的页。
摘要：摘要用一、二段简短地描述设计报告、它的关键结论、特色和假定。这些内容包括任何适用的经济优度指标（例如，投资回报和净现值）和组织实施的建议。

## Slide 4
书面报告
引言：包括下列内容的若干项或全部。
  要制造的产品的描述，包括产品的化学分子式，和该产品在工业上的作用及在国内和国际贸易中的意义的讨论；
  用于制造这种产品的各种方法的概述，包括本报告将描述的过程，提供有关原材料、主要化学反应、副产物和中间产物的信息；
  生产方法选择的说明，包括部分合成的流程的描述和这些流程落选而采用选中的设计的理由；
  关于产量和装置位置选择的讨论；
  在此时进入市场的理由的讨论；
  将会遇到的环境问题的概述，包括化学品的毒性和潜在的安全问题。
工艺流程图和物料衡算：所有物流均清楚地编号，并对所有过程单元进行标注。在每一物流线的某位置，加注温度和压力，或将这些信息列表。
12.1 毕业设计报告

## Slide 5
书面报告
过程描述：提供流程图的说明。
能量衡算和公用工程需求。
设备清单和单元装置描述。
规格表：规格表是指导采购人员确定供应商和使供应商能准备报价所必需。
设备费用汇总表。
固定资本投资汇总表。
12.1 毕业设计报告

## Slide 6
书面报告
其它重要考虑：
  环境问题和用于解决环境问题的方法；
  安全和健康的关注，包括HAZOP（危险和可操作性）研究和HAZAN（危险分析）；
  过程可控性和仪表，包括带控制点管道流程图（P&ID）；
  开车，包括附加设备和费用；
  装置布置。
12.1 毕业设计报告

## Slide 7
书面报告
操作费用和经济分析。
结论和建议。
致谢：大多数设计团队都会从工业界的顾问、设备供应商、图书管理员、同学、教师及诸如此类的人员处获得相当多的帮助和建议。这一部分提供了对他们的贡献表示赞赏和感谢的机会。
参考书目：设计报告，包括附录中参考的所有专著应在这一部分中列出。建议以本书每章接近结尾处参考文献部分所用的格式列出参考书目。
附录。
12.1 毕业设计报告

## Slide 8
设计的口头陈述
由3～5个学生组成的设计小组所作的典型的口头陈述的时间安排为30 min陈述加10 min提问与讨论。陈述内容包括：
  设计问题的介绍；
  提供计划中的产品或过程的综述（重点是已被排除的候选方案）；
  讨论计划中的过程的各工段（重点是设计的长处）和计划中的产品的特征；
  陈述经济分析的结果；
  讨论其它考虑；
  对设计进行总结并提出建议。
每个学生讲10 min，虽然陈述分为多达六、七个段落，设计小组的每个成员讲述设计中最熟悉的部分。
12.1 毕业设计报告

## Slide 9
12.2 设计说明书：初步设计阶段
设计说明书的编制内容概述
设计原则
  设计依据
  车间概况
  生产规模方法
  流程特点
  主要设备的选型与选材原则和主要技术方案、技术资料等。
产品、原料、辅助原料及中间产品主要技术规格
生产流程简述
物料衡算和能量衡算结果及说明

## Slide 10
12.2 设计说明书：初步设计阶段
设计说明书的编制内容概述
环境保护：大中型化工基建项目应编制环境影响报告书，在总体设计和初步设计中必须包括环境保护篇（章）。
动力（水、电、汽）消耗定额及消耗量
主要设备的设计及选型
自动控制说明
车间定员说明
生产控制分析
车间规划及设备布置说明
产品成本估算
存在的问题及解决意见

## Slide 11
12.2 设计说明书：初步设计阶段
设计说明书的附图、附表
工艺物料流程图
带控制点的工艺流程图
设备布置图（平立面部置图）
主要设备设计总图（平立面图）
公用系统流程及平衡图
设备一览表
材料表
仪表设备一览表
能源、物料、定员一览表
图号及编排
文件归档

## Slide 12
施工图设计文件目录
主项图纸总目录
非定型设备图纸目录
工艺图纸目录
12.2 设计说明书：施工图设计阶段

## Slide 13
施工图设计文件
工艺设计说明（工艺修改说明、设备安装说明、设备防腐，除污等要求）
带控制点的工艺流程图
首页图
辅助管路系统图
设备布置图
设备一览表
管路布置图（或配管设计模型）
管段图
12.2 设计说明书：施工图设计阶段

## Slide 14
施工图设计文件
管架和非标准管件图
管段表和管架表
工艺管道安装一览表
设备管道保温，防腐一览表
工艺管道安装综合材料表
设备管口方位图等
12.2 设计说明书：施工图设计阶段