## Slide 1: 第4章 化工工艺计算
4.1 设计计算前的准备工作
4.2 物料衡算
4.3 能量衡算
4.4 化工流程模拟软件的应用

## Slide 2
1. 工艺性资料的收集
物料衡算提纲
生产步骤和化学反应（包括主、副反应）
各步骤所需的原料，中间体规格和物理化学性质
成品的规格和物化性质
每批加料量或单位时间进料量
各生产步骤的产率
工艺流程图及说明
热量计算参数和设备计算数据（ΔH、Cp、K、λ、α等）
流体输送过程参数（粘度μ、密度ρ、摩擦系数等）
4.1 设计计算前的准备工作
Notes: 非牛顿流体：折叠射流胀大折叠爬杆效应折叠无管缸吸或开口虹吸 湍流减阻
苯 5.5度凝固点

## Slide 3
1. 工艺性资料的收集
传质过程系数，相平衡数据
冷冻过程的热力学参数
具体的工艺操作条件（温度T、压力P、流量G）
介质物性和材质性能，材质数据，腐蚀数据。
车间平立面布置的参考资料。
管道设计资料（配置、材质、架设方式、管件、阀件等）
环境保护、安全保护等规范和资料
4.1 设计计算前的准备工作

## Slide 4
2. 工程性资料的收集
气象、地质资料
公用工程的消耗量，辅助设施能力
总图运输、原料输送方式、储存方式
上、下水资料
配电工程资料
仪表自控资料等
4.1 设计计算前的准备工作

## Slide 5
3.资料的来源
科研单位（研究报告）
设计单位（设计图纸、设计说明书）
基建单位（厂址方案、基建工程资料和安装工程资料）
….
4.1 设计计算前的准备工作

## Slide 6
3. 资料的来源
生产单位（现场操作数据和实际的经济技术指标）
车间原始资料、各种生产报表
工艺操作规程
设备岗位操作法
设备维护检修规程及设备维修纪录卡
劳动保护及安全技术规程
车间化验室的分析研究资料
车间实测数据
工厂科室掌握的技改资料
可行性研究报告、各国文摘和专利、各类工艺书籍、各类调查报告、各种化工过程与设备计算等书籍。
4.1 设计计算前的准备工作

## Slide 7
4. 常用的化工设计资料和手册
Perry's Chemical Engineer's Handbook
Industrial Chemicals
Encyclopedia of Chemical Technology
Handbook of chemistry and physics
I.C.T（物性手册）
兰氏化学手册
化学工程手册
化学工程师手册
化工工艺设计手册
化工工艺算图
4.1 设计计算前的准备工作

## Slide 8
1. 物料衡算能为化工设计提供的基础数据（目的）
物料消耗定额
工艺设备的大小尺寸
管道的大小尺寸
为能量衡算提供基础数据
4.2 物料衡算

## Slide 9
2. 物料衡算的依据
设计任务书
生产量
工艺技术条件
反应转化率
相平衡数据等
4.2 物料衡算

## Slide 10
3. 物料衡算式：理论基础是质量守恒
进料总量=出料总量+损耗量+积累量
对于连续稳定过程：进料总量=出料总量+损耗量
4.2 物料衡算

## Slide 11
4. 物料衡算的基本步骤
画出物料衡算示意图，注明物料衡算的有关数据；
列出反应方程式，识别反应类型；
确定计算基准，选定工艺参数及计算所必要的数据；
列出物料衡算式；
展开计算，将计算结果列出物料衡算表。
4.2 物料衡算

## Slide 12
基本概念
aA+bB → cC+dD
4.2 物料衡算

## Slide 13
收率 = 转化率 ╳ 选择性
限制反应物
过量反应物
4.2 物料衡算

## Slide 14
5. 流程物料衡算的几个问题
计算基准
设计过程中各种计算通常以小时或是以设备为单位进行，而设计任务却是指定年产量，此时应注意计算基准。
例 设计一个年产量为10000 t的间歇本体法聚丙烯设备装置，由二个反应釜并联操作，反应釜的操作时间表如下：
设年操作时为8000小时；消耗定额为1.1 t丙烯/聚丙烯；反应釜的装填系数为0.9；试确定所需反应器体积和管道通过能力。
置换 | 进料 | 聚合反应 | 出料 | 清理
0.5h | 0.5h | 5.0h | 1.5h | 0.5h
4.2 物料衡算
Notes: 本体法、溶液法、乳液法、悬浮法
对于间歇法而言，比较关键的参数有年产量，间歇操作的周期（需要考虑备料和出料时间），年操作时间。这些参数确定后，就可以通过年产量/(年操作时间/间歇操作周期）算出每批物料的处理量。根据物料的密度和反应器的装料系数，算出反应器的大小。

## Slide 15
解：每个反应釜的生产能力为5000 t/a，每批操作周期为8h，故每个反应釜每批的生产量为：
5000×8/8000=5 t/批
操作状态下丙烯的密度为470 kg/m3，反应釜的装填系数为0.9，则所需
反应釜体积
1.1×5/0.47/0.9=13.0 m3
进口管道通过能力=每批投料量/进料时间：
1.1×5/0.5=11 t/h=23.4 m3/h
出口管道的通过能力
5.5/1.5=3.67 t/h
4.2 物料衡算

## Slide 16
比率系数
对于一个较复杂过程，开始进行物料衡算时通常不能确切知道每吨产品的原料消耗，可以任意选择一个进料数值，例如100 kmol/h，待系统计算完成得到产品数值时，再将各股物料乘该比例系数。
物流的循环
对于转化率较低或有一种反应物过量的反应系统，需将未反应的原料与产物分离后，返回到反应器入口，构成物料循环。如此，增加了物料衡算的复杂程度。
例：乙烯与氯气反应生产氯乙烯的过程如下图：
Cl2
C2H4
HCl
A:氯化
B:次氯化
C:热裂解
分离
C2H3Cl
(VC)
x1
x2
x3
4.2 物料衡算

## Slide 17
在各反应器中发生如下反应：
氯化：DCE收率98%
C2H4 +Cl2 → C2H4Cl2 (DCE：二氯乙烷）
次氯化：DCE以乙烯为基准的收率为95%；以HCl为基准的收率为90%
C2H4 +2HCl + 0.5O2 → C2H4Cl2 +H2O
热裂解 ： VC收率99%，HCl收率99.5%
C2H4Cl2 → C2H3Cl (VC) + HCl
设VC产量为12500 kg/h，试求Cl2, C2H4流量及HCl的循环量。
4.2 物料衡算

## Slide 18
解：
（1）联立代数方程法
已知：VC , DCE, HCl分子量分别为62.5, 99.0, 36.5
设C2H4进入（A）的流量为x1, 进入（B）的流量为x2, HCl的循环量为x3
VC=12500/62.5=200 kmol/h
则：
x3 = 0.995(0.98x1 + 0.95x2) (1)——HCL衡算
0.90x3/2 = 0.95x2 (2)——DCE衡算（次氯化）
0.99(0.98x1 + 0.95x2) = 200 (3)——VC衡算
4.2 物料衡算
Notes: DEC的衡算，实际上是针对次氯化进行计算。

## Slide 19
联立（1）（2）得 x2 = 0.995(0.98x1 + 0.95x2) ×0.9/1.9
x2 = 0.837x1 （4）
联立（3）（4） x1=113.8
x2=95.3
Cl2流量=x1=113.8 kmol/h
C2H4=x1+x2=209.1 kmol/h
HCl循环x3 =0.995×(0.98×113.8+0.95 ×95.3)=201.1 kmol/h
4.2 物料衡算

## Slide 20
（2） 直接迭代法
设以HCl的循环量x3作为迭代变量，迭代步骤为：
1）假设x3
2）用式 0.9x3/2=0.95x2
0.99(0.98x1+0.95x2)=200
求出x1, x2
3）将x1, x2代入 x3=0.995(0.98x1+0.95x2)
求出x3’与初值比较，若误差已经达到收敛指标则结束计算。
4.2 物料衡算

## Slide 21
现设x3=150 kmol/h，迭代过程各变量值如下：
迭代3次即可收敛 。
迭代次数 | x3 | x2 | x1 | x3’
1 | 150.0 | 71.1 | 137.3 | 201.0
2 | 201.0 | 95.2 | 113.9 | 201.0
3 | 201.0 | 95.2 | 113.9 | 201.0
4.2 物料衡算

## Slide 22
物料的排放
物料排放是为了防止循环过程中某些组分的积累。例如合成氨工艺和氢气循环使用的加氢工艺。
例 由甲苯脱烷基制苯：
主反应 C6H5CH3 + H2 → C6H6 + CH4
副反应 2C6H6 → (C6H5)2 + H2 (联苯）
反应器的进口压力为3450 kPa，为提高选择性和减轻反应器结焦，氢与甲苯进反应器的摩尔比=5:1。转化率为70%时选择性为97.69%。进料氢气组成为95%H2、5%CH4。
设循环气体压缩机的设备折旧费和操作费用为0.4元/（kw/h)，氢气的价格为4000元/吨，不计循环中物料加热冷却所需的费用，试确定排放气体的甲烷浓度。
4.2 物料衡算

## Slide 23
FT：甲苯进料量；PB：苯产量；PD：联苯产量；S：反应选择性； FG：氢气进料量；PG：排放气量；YPH：排放气氢含量mol%；CG：循环量； X：转化率
列出各组分物料平衡方程
（1）甲苯 FT=PB/S
（2）联苯 PD= FT (1-S)/2=PB(1-S)/2S
（3）氢气 0.95FG=PB/S-PB(1-S)/2S+YPH×PG
解：根据题意流程结构如下：
4.2 物料衡算
换热
反应
压缩
分离
氢气（FG）
甲苯（FT）
循环气（CG）
苯（PB）
联苯(PD)
排放气（PG）
Notes: 对

## Slide 24
（4）甲烷
将（3）+（4）得
（5）排放气量
以（5）代入（3）得
（6）氢气进料量
（7）循环气量
4.2 物料衡算
换热
反应
压缩
分离
氢气（FG）
甲苯（FT）
苯（PB）
联苯(PD)
排放气（PG）
循环气（CG）
Notes: 循环气量远远大于进气量。驰放气量和驰放气浓度密切相关，也决定了总成本。

## Slide 25
设FT=100 kmol/h, YPH=40%，求循环气量、补充气量和循环压缩机功率。
根据式6
FG=100(1-0.5×0.6 ×0.0231)/(0.95-0.4)=180.6 kmol/h
根据式5
PG=FG+PD=180.6+100(1-0.9769)/2=181.8 kmol/h
根据式7
CG=(5 ×100/0.7-180.6 ×0.95)/0.4=1356 kmol/h
4.2 物料衡算

## Slide 26
设反应器入口至循环压缩机进口压降为450 kPa，进口温度313 K，压缩机出口压力3500 kPa，压缩过程的多变指数n=1.4，效率=0.72，压缩因子Z=1，则每kmol循环压缩机的理论功耗：
W=410.11 kJ/kmol
压缩机理论功耗:
W×CG=1356 ×410.11=5.56 ×106 kJ/h
=154.5 kw.h
压缩机实际功耗
W ×CG/=154.5/0.72=214.5 kw.h
4.2 物料衡算

## Slide 27
计算不同YPH的氢气成本和操作费用
YPH | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8
氢气成本 | 958.3 | 1015 | 1152 | 1445 | 2480 | 5800
操作费用 | 771.6 | 318.9 | 106.2 | 85.8 | 46.8 | 6.5
总费用 | 1729.9 | 1396.9 | 1258.2 | 1530.8 | 2226.8 | 5806.5
4.2 物料衡算
换热
反应
压缩
分离
氢气（FG）
甲苯（FT）
苯（PB）
联苯(PD)
排放气（PG）
循环气（CG）
Notes: 离心式压缩机的功耗及效率详细介绍
有两个文档帮助理解压缩功
三种压缩方式，能耗大小：等温压缩<多变压缩<绝热压缩。
对于多变压缩，压缩功和进气温度、压缩比和多变指数相关。
往复式压缩近似多变压缩，离心式压缩近似绝热压缩。
多级冷却，压缩比相同有利于降低压缩功。

## Slide 28
化学计量学
反应物系中各组分的反应量服从化学计量关系，这不仅是进行反应器物料衡算的基础，而且对确定反应器的进料配比、工艺流程的安排具有重要意义。
步骤
写出化学反应方程式
列出化学计量系数矩阵
求出矩阵的秩
确定独立反应数和关键组分数
对关键组分进行物料衡算
4.2 物料衡算

## Slide 29
例 苯与乙烯在一绝热反应器中进行气相烷基化反应，主要反应有：
C6H6(A) + C2H4(B) → C6H5C2H5(C)
C6H5C2H5(C) + C2H4 (B)→ C6H4(C2H5)2(D)
C6H4(C2H5)2(D) + C6H6(A) → 2C6H5C2H5(C)
C6H5C2H5(C) → C6H4(CH3)2(E)
已知某中试反应器乙烯进料量为12.5 kg/h，苯进料量为255 kg/h，反应产物经精馏分离，未反应的乙烯作为尾气排放。
对液相产物分析表明，苯出料量为224 kg/h，乙苯出料量37.2 kg/h，二乙苯出料量为5.9 kg/h
请计算乙烯的转化率，以及乙烯生成乙苯的选择性。
4.2 物料衡算
Notes: 秩可以用matlab中的rank(A)计算。

## Slide 30
独立反应数为3，三个独立反应可选为
C6H6 + C2H4 → C6H5C2H5
C6H5C2H5 + C2H4 → C6H4(C2H5)2
C6H5C2H5 → C6H4(CH3)2
选择苯、乙苯、二乙苯为关键组分，三关键组分的反应量为
苯： △N苯 = 224-255 = -31 kg/h = -0.397 kmol/h
乙苯： △N乙苯 = 37.2 kg/h = 0.351 kmol/h
二乙苯： △N二乙苯 = 5.9kg/h = 0.044 kmol/h
A | B | C | D | E
-1 | -1 | 1 | 0 | 0
0 | -1 | -1 | 1 | 0
-1 | 0 | 2 | -1 | 0
0 | 0 | -1 | 0 | 1
-1 | -1 | 1 | 0 | 0
0 | -1 | -1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -1 | 0 | 1
4.2 物料衡算
解：首先列出化学计量系数矩阵，通过线性变换确定秩

## Slide 31
二甲苯的生成量由化学计量方程求得（苯环守恒）
△N二甲苯 = -△N苯 - △N乙苯 - △N二乙苯
=0.397–0.351–0.044
=0.002 kmol/h= 0.212 kg/h
由独立化学反应计量方程求得乙烯反应量：
△N乙烯 = △N苯-△N二乙苯
= -0.397-0.044
= -0.441 kmol=12.35 kg/h
乙烯转化率：
x= 12.35/12.5=98.8%
乙烯生成乙苯的选择性
B= 0.351/0.441=79.6%
4.2 物料衡算

## Slide 32
4.2 物料衡算
课堂作业：
进行空气氧化邻二甲苯生产苯酐的物料衡算
主反应
副反应
副反应
邻苯二甲酸酐（苯酐)
马来酸酐（顺酐)
Notes: 顺丁烯二酸酐（MA），简称顺酐，是顺丁烯二酸的酸酐，室温下为有酸味的无色或白色固体，分子式为C4H2O3。

## Slide 33
组分 | 苯酐 (主产物） | 顺酐 (副产物） | 邻二甲苯 | O2 | N2 | 其它 | 合计
％(mol) | 0.65 | 0.04 | 0.03 | 16.58 | 78 | 4.7 | 100
4.2 物料衡算
课堂作业：利用联系物作物料衡算
原料流量：205 kg/h邻二甲苯；4500m3(STP)/h空气；
由反应的化学计量关系，生成1mol苯酐消耗1mol邻二甲苯。反应器出口气体组成如下表：
试计算：
邻二甲苯的转化率，苯酐的收率、反应的选择性；
苯酐的年产量(年工作日330天)。
注：邻二甲苯的分子量为106

## Slide 34
解：
空气：4500m3/hr=4500/22.4 kmol/hr=200.9 kmol/hr
N2:200.9╳0.79=158.71 kmol/hr
邻二甲苯：205/106=1.934 kmol/hr
出口气体:158.71/0.78=203.5 kmol/h
邻二甲苯转化率：
(1.934-0.0003╳203.5)/1.934╳100%=96.84%
苯酐收率：
203.5╳0.0065/(1.934-0.0003╳203.5)╳100%=68.39%
苯酐选择性：68.39/96.84╳100%=70.62%
苯酐产量：1.934╳0.6839╳148╳24╳330/1000=1550.6 t/a
4.2 物料衡算

## Slide 35: 4.3 能量衡算
能量衡算解决的问题
确定物料输送机械和其他操作机械所需功率；
确定各单元过程所需热量或冷量及其传递速率；
化学反应所需的放热和供热速率；
充分利用余热的综合利用。

## Slide 36
热量衡算基本关系式（理论基础为能量守恒）
连续流动系统
等压时通过热容计算
最小分离功
净功耗
4.3 能量衡算
Notes: https://www.docin.com/p-1354461193.html
有文档支持理解

## Slide 37
能量衡算的基准
数量的基准
以物料的量或者时间为基准
物料焓的基准态
不同物料可使用不同基准态，但同一物料必须使用相同基准态。
4.3 能量衡算

## Slide 38
能量衡算中使用的基本数据
热容
焓
相变热
反应热
溶解热
4.3 能量衡算

## Slide 39
能量衡算中使用的基本数据
1. 热容的计算
经验公式（多项式）:
或：
式中： 为经验常数
4.3 能量衡算

## Slide 40
能量衡算中使用的基本数据
平均热容：
已知则焓变可由下式算得：
4.3 能量衡算

## Slide 41
能量衡算中使用的基本数据
热容估算：化合物的总摩尔热容近似地等于化合物以原子形式存在的元素热容的总和。
Koop规则：
已知组成混合物热容的估算:
—混合物的热容；—纯组分i的热容；—组分i的质量分数或物质的百分数量。
4.3 能量衡算

## Slide 42
能量衡算中使用的基本数据
2. 焓
焓的数据获取
理想气体焓表
某些理想气体焓的多项式
热力学图表
饱和蒸汽物性参数表
4.3 能量衡算

## Slide 43
能量衡算中使用的基本数据
3. 相变热
汽化潜热 、融化潜热、升华潜热
的估算
Trouton规则
(非极性溶液)
(水、低分子醇类)
液体的正常沸点
4.3 能量衡算

## Slide 44
能量衡算中使用的基本数据
3. 相变热
汽化潜热 、融化潜热、升华潜热
的估算
Watson关系式
已知的值估算其他任意温度的值
为物质的临界温度
4.3 能量衡算

## Slide 45
能量衡算中使用的基本数据
3. 相变热
汽化潜热 、融化潜热、升华潜热
的估算
Chen方程式：
为正常沸点；为临界温度；为临界压力（atm）
4.3 能量衡算

## Slide 46
能量衡算中使用的基本数据
3. 相变热
汽化潜热 、融化潜热、升华潜热
的估算
陈氏方程式：
（金属类元素）
（无机化合物）
（有机化合物)
4.3 能量衡算

## Slide 47
能量衡算中使用的基本数据
4. 反应热
根据参与反应的各物质的标准生成焓计算
4.3 能量衡算

## Slide 48
能量衡算中使用的基本数据
5. 溶解热
积分溶解热：每mol溶质溶解于一定量溶剂形成组成为x的溶液时的总热效应（即累计的热量）。
4.3 能量衡算
加水累计量 mol | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
溶液组成molH2O /molH2SO4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
放热累计量 | 0 | 29 | 42 | 49 | 54 | 57 | 59 | 63 | 64 | 68 | 72 | 76
加水累计量 mol | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
溶液组成molH2O /molH2SO4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
放热累计量 | 0 | 29 | 42 | 49 | 54 | 57 | 59 | 63 | 64 | 68 | 72 | 76

## Slide 49
能量衡算中使用的基本数据
5. 溶解热
微分溶解热：微分溶解热指每kmol（或kg）溶质溶解于含量为x的无限多溶液中（即溶解后溶液的含量仍可视为x）时所释放出的热量，以kJ/kmol表示。
4.3 能量衡算

## Slide 50
能量衡算的基本过程
按题意绘出简略流程图，并在图上标明已知条件；
选择组分焓计算基准的状态及温度；
列出能量衡算方程式；
查表或计算求得，再求得
将有关数据代入能量衡算方程式计算；
作输入、输出表。
4.3 能量衡算

## Slide 51
能量衡算的基本过程
例：一个节热器（废热回收器）的热量衡算
在烟道中引入节热蛇管回收烟道气的废热，烟道气温度T1为250 ℃，流率1800 kg/h，蛇管内通入TL＝15 ℃的水，希望换热后产生TS＝120 ℃的饱和蒸汽。给定数据如下：
焓计算的基准温度取0 ℃ ，
15 ℃液态水焓H1=65 kJ/kg；
120 ℃液态水焓HL=500 kJ/kg；
120 ℃汽态水焓HV=2700 kJ/kg；
25～250 ℃范围内，烟道气体平均比热0.9 kJ/(kg.K)。
试求节热器的最大蒸汽发生量以及相应的烟道尾气温度Ta，如果维持最小温差为20 ℃ ，可发生多少蒸汽？
4.3 能量衡算
烟道气
烟道气
锅炉进水
蒸汽
15 ℃
120 ℃
250 ℃
1800kg/ｈ

## Slide 52
解：
最大蒸汽发生量在冷、热介质温度分布曲线交点处：
4.3 能量衡算
Q/(kJ/h)
T/℃
TS=120 ℃
T1=250 ℃
15℃
Ta
预热
汽化

## Slide 53
解：
最大蒸汽发生量出现在冷、热介质温度分布曲线的交点处：
4.3 能量衡算

## Slide 54
载热剂的选择
能达到足够的温度
化学稳定性高
对设备无腐蚀作用
热容量大
潜热大
无火灾和爆炸危险
无毒
价格低廉
4.3 能量衡算

## Slide 55: 常用载热剂表
序号 | 名称 | 使用温度范围，℃
1 | 热水 | 40～100
2 | 饱和蒸汽 | 100～180
3 | 过热蒸汽 | 180～300
4 | 导热油 | 180～250
5 | 道生液 | 180～250
6 | 道生蒸汽 | 250～350
7 | 烟道气 | 500～1000
8 | 电加热 | 500
9 | 熔盐 | 400～540
10 | 冷却水 | 20～30
11 | 冰 | 0～30
12 | 冷冻盐水 | -15～30
4.3 能量衡算

## Slide 56
4.4 化工流程模拟软件的应用
计算机用于化工设计的主要环节
物性数据检索(物理性质、热力学性质数据)；
化工过程模拟设计(CAPD)；
计算机辅助绘图设计(CAD)；
计算机辅助工程(CAE)等
常用化工流程模拟计算软件
PRO/II
HYSYS
ChemCAD
ASPEN PLUS

## Slide 57
Pro II流程模拟软件
PRO/II 由美国模拟科学（SIMSCI）公司研发。是目前石油化工行业最全面的流程模拟软件，被广泛地应用于化学过程严格的质量和能量平衡；
适用行业：油/气加工、炼油、化工、化学工程、建筑、聚合物、精细化工/制药；
模拟应用：新工艺设计、评估改变的装置配置、改进现有装置、消除装置工艺瓶颈、优化和改进装置产量和效益；
组份数据库：2000多纯组分库、1900多组分/种类电解质库等；
4.4 化工流程模拟软件的应用

## Slide 58
Pro II流程模拟软件
混合物数据：用于3000多VLE二元作用参数、2200在线共沸混合物用于参数估算、专用数据包等；
热力学计算方法：60多个热力学模型；
热力学数据：
特殊包含胺，乙二醇，酒精；
超过5000个二元交互参数；
专用水溶性数据；
超过550个Henry系数；
二元交互参数预测；
热力学数据回归。
4.4 化工流程模拟软件的应用

## Slide 59
ASPEN PLUS流程模拟软件
Aspen Plus是生产装置设计、稳态模拟和优化的大型通用流程模拟系统；
项目称为“过程工程的先进系统”（Advanced System for Process Engineering ，ASPEN）；
1976～1981年由MIT主持、能源部资助、55个高校和公司参与开发，并于1981年底完成；
1982年商品化成立AspenTech公司，并称之为Aspen Plus。该软件经过多年不断改进、扩充和提高，成为举世公认的标准大型流程模拟软件，应用案例数以百万计。
4.4 化工流程模拟软件的应用

## Slide 60
ASPEN PLUS流程模拟软件
  内置1773种有机物、2450种无机物、3314种固体物、900种水溶电解质的基本物性参数；
  丰富的状态方程和活度系数方法；
一般认为，PRO/II在炼油工业应用更为准确，因其数据库中有不少经验数据；而ASPEN在化工领域表现更好；
Aspen plus 计算较准确，数据库比较完善。不过由于它考虑的方面非常全面，所以学起来比较费劲；
HYSYS、ChemCAD主要用于天然气的加工处理及炼油工业。
4.4 化工流程模拟软件的应用

## Slide 61
化工模拟软件存在问题
现有产品集中在较成熟精馏过程的建模和优化，尚无成熟的化工软化用于石油化工过程部分主要反应装置（如催化裂化、加氢裂化的反应部分）的模拟；
国际上从事流程模拟的公司在反应器模型方面实行技术封锁，我国的石化企业长期依赖国外相关产品，现有产品价格昂贵。
4.4 化工流程模拟软件的应用

## Slide 62
化工工艺计算有哪些内容？其作用是什么？
叙述物料衡算的依据、作用及其衡算步骤？
能量衡算依据是什么？能解决生产中哪些问题？
本章思考题