## Slide 1
传热学
稳态导热I
授课老师：苗雨
Notes: 亮亮图文旗舰店 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2
01
02
03
一维无内热源的稳态导热问题
变截面、变导热系数的一维问题
目录
CONTENTS
课前回顾及导引

## Slide 3
01
课前回顾及导引

## Slide 4
课前回顾及导引
2
4
1
实际物体的斯忒藩-玻尔兹曼定律表达式？
3
导热系数与比热容、热扩散率的关系表达式？
导热微分方程在常物性、稳态情况下的简化形式？
三类边界条件分别是什么？
Dirichlet条件
Neumann条件
Robin条件
tw = 常数

## Slide 5
课前回顾及导引

## Slide 6
02
一维无内热源的稳态导热问题
通过单层平壁的导热
通过单层圆筒壁的导热
通过单层球壳的导热
带Neumann、Robin边界条件的一维导热问题

## Slide 7
一维无内热源的稳态导热问题
一维无内热源的稳态导热
一维
稳态导热
无内热源
通过单层平壁的导热
通过单层圆筒壁的导热
通过单层球壳的导热
导热物体的温度仅在一个坐标方向变化
物体的温度不随时间变化

## Slide 8
通过单层平壁的导热
dx
q
t1
t2
0
δ
x
t
假设λ为常数
稳态
一维
无内热源
边界条件：
单层平壁导热的计算公式

## Slide 9
通过单层平壁的导热
导热过程的转移量
热量转移过程的动力
热量转移过程的阻力
热阻

## Slide 10
通过单层平壁的导热
例题1：一玻璃熔窑窑墙采用密度为1900kg/m3的硅砖制作，壁厚δ=200mm，已知内壁温度t1=610℃，外壁温度t2=50℃，试求每平方米窑墙每小时的热损失。
查附录4得

## Slide 11
通过单层平壁的导热
例题2：一火箭发动机燃烧室是外径为130mm的圆筒体，厚δ=2mm，导热系数λ=23.2W/(mK)。外壁用液体冷却，外壁温度t1=240℃。测得圆筒体的热流密度为4.8×106W/m2，其材料的最高允许温度为t2=700℃。试判断该燃烧室壁面是否工作于安全温度范围内，并计算每平方米壁面的热阻。（因壁厚远小于外径，可视为平板）

## Slide 12
假设λ为常数
通过单层圆筒壁的导热
稳态
一维
无内热源
边界条件：
单层圆筒壁导热的计算公式

## Slide 13
通过单层圆筒壁的导热
例题3：一根直径为3mm的铜导线，每米长的电阻为2.22×10-3Ω。导线外包有厚1mm、导热系数为0.15W/(m∙K)的绝缘层。限定绝缘层的最高温度为65℃，最低温度为0℃，试确定在这种条件下导线中允许通过的最大电流。

## Slide 14
假设λ为常数
通过单层球壳的导热
稳态
一维
无内热源
边界条件：
单层球壳导热的计算公式

## Slide 15
通过单层球壳的导热
例题4：一个储液氮的容器可近似地看成内径为300mm的球，球外包有厚30mm的多层结构的隔热材料。隔热材料沿半径方向的当量导热系数λ=1.8×10-4W/(m∙K)。球内液氮的温度为-195.6℃，室温为25℃，液氮的相变热（汽化潜热）为199.6kJ/kg。试估算在上述条件下液氮每天的蒸发量。

## Slide 16
其他边界条件的一维导热问题
Dirichlet条件
Dirichlet条件
Neumann条件
Neumann条件
Robin条件
Robin条件

## Slide 17
带Neumann、Robin边界条件的一维导热问题
例题5：不锈钢平底锅置于电器灶具上被加热，灶具的功率为1000W，其中85%用于加热平底锅。锅底厚δ=3mm，平底部分直径d=200mm，不锈钢的导热系数λ=18W/(m∙K)，锅内汤料与锅底对流传热表面传热系数h=2500W/(m2∙K)，流体平均温度tf=95℃。把锅底作为一维平板，试列出锅底导热的数学描写，并计算稳态条件下锅底两表面的温度。

## Slide 18
03
变截面、变导热系数的一维问题
变截面的一维导热问题
变导热系数的一维导热问题

## Slide 19
变截面的一维导热问题
当导热面积A沿热流密度矢量方向改变（A=A(x)）时，可采用直接对傅里叶导热定律表达式做积分的方法。

## Slide 20
变截面的一维导热问题
例题6：一高为30cm的铝制圆台，顶面直径为8.2cm，底面直径为13cm。底面及顶面温度各自均匀，并分别为520℃及20℃。圆台侧面绝热。试确定通过该圆台的导热量。铝的导热系数取为100W/(m∙K)。
8.2cm
13cm
30cm

## Slide 21
变导热系数的一维导热问题
当导热系数为变数（λ= λ (t)）时，可采用直接对傅里叶导热定律表达式做积分的方法。
一维变导热系数
分离变量后积分
式子右侧乘以(t2-t1)/(t2-t1)

## Slide 22
变导热系数的一维导热问题
例题7：q=1000W/m2的热流沿x方向穿过厚20mm的平板。已知x=0mm、10mm、20mm处的温度分别为100℃、60℃、40℃。据此确定材料导热系数表达式（为平均温度）中的和。

## Slide 23
课前预习测验解答

## Slide 24
延时符
课后作业
作业：《传热学》P82 2-32